## Slide 1
실측 데이터로 짚어내는
폭염 · 한파 · 홍수 · 가뭄 대응 연구
위성·IoT 센서·시나리오 분석·빅데이터로 기후재난의 실제 영향을 진단하고, 행정동·시군구 단위 대응 전략을 제시합니다.
HEAT WAVE
폭염
도시 열섬을 잡는 실측 기반 폭염 대응
COLD WAVE
한파
노출·민감도·적응력으로 읽는 한파 취약성
URBAN FLOOD
홍수·침수
센서 오류에도 흔들리지 않는 실시간 침수 감지
DROUGHT
가뭄
물공급을 넘어, 5개 분야로 읽는 가뭄의 실제 영향
CLIMATE DISASTER RESPONSE RESEARCH

## Slide 2
URBAN THERMAL ENVIRONMENT
과천시 지표면 온도로 찾아낸
폭염 취약지역
문제
도시 폭염 피해는 반복되지만, 행정동 단위로 어디가 더 위험한지 판단할 실측 근거가 부족합니다.
우리의 해결
Landsat 위성 지표면온도와 도심 14개 지점 IoT 실측 기온을 결합해 검증하고(r=0.59, p<0.001), 열섬 클러스터 분석과 행정동 단위 대응 우선순위 지수(HRPAI)를 개발했습니다.
r = 0.59
위성 LST · 실측기온 상관관계
p<0.001, n=70 · 30m 해상도 LST와 IoT 센서 실측값 비교 검증
38.96℃
과천시 평균 LST (여름철)
최고 46.27℃~최저 29.93℃, 약 16℃ 공간 편차 확인 · 별양동·과천동·부림동 상대적 고온
HRPAI
폭염 대응 우선순위 지수
Getis-Ord Gi*·LISA 공간통계로 고온 클러스터 도출, 행정동 단위 대응 인프라 우선순위 산출
CLIMATE DISASTER RESPONSE RESEARCH
HEAT WAVE · 폭염
이미지추가
이미지추가
이미지추가

## Slide 3
CLIMATE DISASTER RESPONSE RESEARCH
CLIMATE VULNERABILITY INDEX
노출·민감도·적응력으로 계산하는
한파 취약성
문제
한파 대응은 기상특보 중심이라, 지역마다 다른 사회적 민감도와 대응 여력 차이가 반영되지 않습니다.
우리의 해결
기후노출·민감도·적응력을 결합한 취약성 산정식을 개발하고, SSP 시나리오별 지역 간 격차를 진단했습니다.
V=0.4CE+0.3ST−0.3AC
기후변화 취약성 산정식
노출(극한기후지수) · 민감도(고령자·한랭질환 비율) · 적응력(GRDP·응급의료 등)
SSP1→SSP3
시나리오별 한파 영향도(CI_CW)
법정동 단위 비교 예시: 131.9 → 129.5 → 118.6 (시나리오 진행에 따른 변화 확인)
읍면동→집계구
공간 단위별 취약성 표출
행정 단위별 세분화된 취약계층 분포와 대응 인프라(그린·그레이·블루) 연계 제시
COLD WAVE · 한파
이미지추가
이미지추가
이미지추가

## Slide 4
CLIMATE DISASTER RESPONSE RESEARCH
IoT SENSOR DATA QUALITY
모니터링과 데이터 품질관리를 통한
실시간 홍수·침수 감지
문제
우리의 해결
IoT 센서 데이터
관로수위계·도로 침수계
스마트 도시침수 계측센서 현장 실증을 통한 도시침수 모니터링
AI 기반 하이브리드 품질관리 모델
IoT 센서 데이터
하수관로 수위·도로침수심 대상 딥러닝 기반 이상치 탐지·보정
URBAN FLOOD · 홍수
기후변화로 인한 집중호우 증가로 도시침수가 증가하고 있지만, 기존 계측장비와 육안관제로만은 침수 사각지대를 신속하게 파악하기 어려우며 IoT 센서 데이터의 오류로 인해 실시간 관측정보의 신뢰성이 저하됩니다.
IoT 기반 실시간 계측 센서 데이터와 CCTV 영상 데이터의 결합한 새로운 도시침수 상황감시 기술 개발 및 센서 데이터의 이상치 탐지 및 보정하는 AI 기반 품질관리 기술을 적용하여 도시침수 정보의 신뢰성을 확보하고 신속한 상황인지 및 대응을 지원했습니다.